ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»

357500, г. Пятигорск, ул. Бульварная, 10

тел./факс: (8793) 32-09-93, моб. (928) 340-53-09

#### Топка - Piazzetta - 650 HT

|  | 650 HT Номинальная мощность 8 кВт. Максимальная мощность 15,1 кВт. Корпус стальной, топочная часть футерована огнеупорным материалом "Aluker". Фасадная дверца с вертикальным открыванием. Дополнительно: топка с дефлектором; топка с хромированой фасадной дверцей; топка с хромированой фасадной дверцей и дефлектором - Габаритные размеры: ширина 670 мм; высота 1730 мм; глубина 430 мм. Диаметр дымосборника 200 мм. Размеры топочной части: ширина 550 мм; высота 750 мм; глубина 350 мм. Артикул 650 HT Производитель Piazzetta Тип камина дровяной | Тип установки встраиваемый Ширина 670 mm Высота 1730 mm Глубина 430 mm Стили топки Мощность 15 |
| --- | --- | --- |

#### Топка - Rene Brisach - Серия GC

|  | Артикул 123 Производитель Rene Brisach |
| --- | --- |
| Топка - Super 9 Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Артикул SUPER 9 Производитель Seguin Ширина 900 mm Стили топки |

#### Топка Kiteflam

|  | Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Номинальная мощность 11 кВт. Максимальная мощность 17,6 кВт. Вес топки 150 кг. Фасадная дверца открывается только в сторону. Диаметр дымосборника 200 мм. Артикул KITEFLAM Производитель Seguin Тип камина дровяной Тип установки фронтальный Ширина 710 mm Высота 550 mm Глубина 475 mm Стили топки Мощность 17 |
| --- | --- |

#### Топка - Super 8 Jubile

|  | Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Новая модель топки с латунной дверцей. Номинальная мощность 16 кВт. Максимальная мощность 22,5 кВт. Вес топки 220 кг. Диаметр дымосборника 200 мм. Артикул SUPER 8 JUBILE Производитель Seguin Тип камина дровяной Тип установки встраиваемый Стили топки Мощность 22 |
| --- | --- |
| Топки - Seguin - Sunflam70 Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Номинальная мощность 12 кВт. Максимальная мощность 19,5 кВт. Вес топки 150 кг. Диаметр дымосборника 200 мм. Артикул SUNFLAM 70 Производитель Seguin Тип камина дровяной Тип установки встраиваемый Ширина 710 mm Высота 555 mm Глубина 475 mm Стили топки Мощность 19 |

#### Топки - Seguin - Panoramic

|  | Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Представлена модель с выпуклой дверцей и стеклом на боковой грани. Номинальная мощность 15 кВт. Максимальная мощность 21 кВт. Вес топки 195 кг. Диаметр дымосборника 200 мм. Артикул PANORAMIC Производитель Seguin Тип камина дровяной Тип установки встраиваемый Ширина 710 mm Высота 570 mm Глубина 540 mm Стили топки Мощность 21 |
| --- | --- |

#### Топки - Seguin - Horizon Galbee

|  | Seguin использует для производства каминных топок чугун высшего качества, что позволяет давать на них гарантию 7 лет (самую длительную во Франции). Гарантия на стальные топки 5 лет. Корпус стальной, топка футерована шамотным кирпичем. Выгнутая фасадная дверца открывается в сторону и вверх. Диаметр дымосборника 250 мм. Размеры топочной части: ширина 705 мм; высота 510 мм. Артикул HORIZON GALBEE Производитель Seguin Тип камина дровяной Тип установки встраиваемый Ширина 950 mm Высота 670 mm Глубина 680 mm Стили топки |
| --- | --- |